Введение

«Разработка проектов планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 02:31:060202:19 микрорайона "Юго-Западный" д. Улукулево сельского поселения Карламанский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)» разработан на основании Республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2012 года № 316, Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от «27» июня 2017 года № 595-р.

При разработке были проанализированы и использованы материалы утвержденной градостроительной документации:

- «Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан»

- «Генеральный план сельского поселения Карламанский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан»;

- «Правила землепользования и застройки сельского поселения Карламанский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан».

В составе проекта выполнены инженерно-геодезические изыскания в объеме, удовлетворяющем выполнению проекта планировки и межевания.

Проектируемая территория по Генеральному плану предназначена для размещения объектов жилищного строительства.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Часть I. Комплексная оценка территории

Глава 1. Положение проектируемого участка с кадастровым номером 02:31:060202:19 в структуре д. Улукулево

Современное использование территории

В данный момент, на территории проектируемого участка  отсутствуют объекты капитального строительства. Кадастровый участок с  номером 02:31:060202:19 расположен в юго-западной части населенного пункта Улукулево.

Проектируемый участок не обременен инженерными сетями. Также имеются транспортный выход на автодорогу регионального значения «Уфа-Белорецк».

1.1. Положение проектируемого участка с кадастровым номером 02:31:060202:19 в структуре д. Улукулево

Проектируемый участок с кадастровым номером 02:31:060202:19 расположен в юго-западной части д. Улукулево, имеет треугольную конфигурацию. Ограничен с севера главной поселковой улицей, имеющей транспортные выходы на автодорогу регионального значения «Уфа-Белорецк», с юга, востока и запада - неосвоенными территориями. Согласно разработанного генплана д. Улукулево сельского поселения Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ на данной территории предполагается строительство индивидуальной жилой застройки, школы и детского сада. По заданию на проектирование предлагается дополнительно разместить здания блока обслуживания.

1.2. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории

Район благоприятный для строительства без ограничений по природным факторам.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ) отсутствуют;

- зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют

- Зоны охраны естественных ландшафтов отсутствуют.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», требований к магистральным трубопроводам и т.п.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.) и т.п.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ ( в редакции ФЗ от 22.10.2013 № 282-ФЗ ) статья 65.

На проектируемой территории отсутствуют ограничения водных объектов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены. Участок расположен во II поясе охраны водозабора. Согласно п. 3.2 «Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения»  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо учесть следующие мероприятия:

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.2.3.1. Не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)».

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

На проектируемой территории отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

На проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Проектируемая территория не подвержена затоплению паводковыми водами.

Историко-культурные ограничения

На территории проекта планировки отсутствуют зарегистрированные исторические памятники культуры.

Глава 2. Природные условия

2.1.Климат

По природным условиям территория относится к лесостепной зоне Русской равнины к подзоне типичной лесостепи.

По климатическим условиям территория относится к умеренно – влажному теплому агроклиматическому району. Климат теплый, незначительно засушливый.

Природные условия обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

Продолжительность безморозного периода 115 дней, годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха +40, абсолютный минимум температуры -48. Расчетная температура для проектирования отопления -37. Продолжительность отопительного периода равна 212 суткам при средней температуре -7,1.

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь (65%). Сумма осадков за год составляет 533 мм. Периодичность периода с устойчивым снежным покровом составляет 154 дня. Средняя из наибольших высот за зиму достигает 82 см.

В течение года преобладают ветры: южные и юго-западные зимой, юго-западные и северные и северо-западные летом. Средняя скорость ветра в январе составляет 5,8 м/сек, в июле – 0.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -44

обеспеченностью 0,92 -42

2.Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -35

3.Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -21ºС

4.Абсолютная минимальная температура воздуха -51ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,8ºС

6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 159/-9,4

<8 210/-6,1

<10 226/-5,0

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78%

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 75%

9.Количество осадков за ноябрь-март 190мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 3/6

СВ 4/6

В 14/11

ЮВ 6/8

Ю 33/21

ЮЗ 25/20

З 10/16

СЗ 5/11

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 2,8

СВ 2,0

В 2,4

ЮВ 3,4

Ю 5,1

ЮЗ 5,1

З 4,0

СЗ 3,1

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 63см

раз в 50 лет 96см

Климатические параметры теплого периода года

1.Барометрическое давление 1000,8гПа

2.Температура воздуха,ºС

обеспеченностью 0,99 +28,6

обеспеченностью 0,98 +26,4

обеспеченностью 0,96 +25,0

обеспеченностью 0,95 +24,7

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,6ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +39ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 13,1ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 56%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 430мм

9.Суточный максимум осадков 43мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 44дня

11.Средняя температура охладительного периода 18,8ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 1,1м/с

13.Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 14

СВ 9

В 17

ЮВ 8

Ю 18

ЮЗ 13

З 12

СЗ 10

14.Среднее число дней с росой за год 76

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | -14.3 | -12.9 | -6.2 | 4.8 | 12.8 | 17.4 | 18.9 | 16.7 | 11.2 | 3.6 | -5.0 | -11.2 | 3.0 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |

2.2.Рельеф и инженерно-геологическая характеристика

Рельеф участка средней сложности. Присутствуют территории образования водосбора талых и ливневых вод. Интенсивные физико-геологические процессы, отрицательно влияющие на инженерную оценку участка присутствуют в виде карстовых образований в западной части.

В геологическом отношении район сложен до глубины 60м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная система представлена аллювиальными и делювиальными образованиями. Аллювиальные отложения включают в себя глинисто-суглинистые разности, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощности до 21м.

2.3.Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на отдельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую связь.

Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 до 20м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0м. Мощность водоносного горизонта достигает 20м.

Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, песчаникам и каверзным гипсам.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50м.

2.4.Растительность. Почвы

Преобладают выщелоченные черноземы, темно-серые лесные и пойменные почвы. Почвообразующие породы – аллювиально-делювиальные отложения, делювиальные отложения, аллювиальные отложения.

Механический состав почв – глины и тяжелые суглинки. Содержание общего гумуса в горизонтах – 7-8%. Мощность гумусового горизонта – 50-60см.

Степень эродированности почв слабая, от стока талых и ливневых вод.

Доминируют лесостепные агроландшафты. Коренные леса были представлены смешанными широколиственными с преобладанием липы, липово-дубовыми и дубовыми насаждениями. В настоящее время они сильно нарушены многолетними рубками, частью заместились березовыми, липовыми и осиновыми лесами. В целом леса занимают 17%  территории.  Степи практически полностью распаханы, сохранившиеся участки (около 5 % территории) типчаковых и ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса. По каменистым склонам рек и балок на деградированных и органогенно-щебнистых почвах представлены фрагменты каменистых степей с относительно богатым флористическим составом.

Часть II. Планировка территории участка с кадастровым номером 02:31:060202:19.

Глава 3. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения

Планировочные решения продиктованы следующими факторами:

- предлагаемыми транспортными связями и транспортными решениями согласно разработанному генеральному плану;

Выбор приема планировки и застройки жилого района обуславливается многими факторами:

- генеральный план (расположение районных общественных центров, направление основных магистралей);

- природные условия местности (рельеф, геологические условия, зеленые насаждения);

- ранее выполненные проекты;

Планировочная структура проектируемого района имеет регулярное решение. Особое внимание уделено функциональному зонированию, созданию системы объектов обслуживания жилых кварталов, размещению общественных пространств, общественных центров районного значения. Проектируемые улицы, являются продолжением ранее запроектированных улиц.

Предлагаемое решение системы транспортных магистралей позволяет увязать основные структурные единицы территории проектирования: жилые кварталы, общественную зону, транспортные узлы между собой и с общественными центрами села и дает возможность выхода на внешние транспортные связи.

Функциональное зонирование представлено:

- территориями жилых кварталов для индивидуальной  малоэтажной застройки с придомовыми участками 1200-1500 кв.м.;

- общественно-деловыми объектами районного значения, в которые включены объекты социальной инфраструктуры: школа, детский сад, блок обслуживания с магазином

- территория коммунальных объектов

- территория уличной сети.

3.2. Объемы строительства

3.2.1. Жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда по проекту планировки на расчётный срок составит 10,5 тыс.кв.м или 111 домов (квартир).

При норме жилищной обеспеченности 30,0 кв.м/чел. численность населения на расчётный срок составит 0,35 тыс. человек.

К застройке предлагаются индивидуальные одноквартирные жилые дома с участками.

Все жилые дома оборудованы нормативными элементами благоустройства.

Распределение объёмов жилищного строительства по кварталам приведено в нижеследующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства по проекту планировки по кварталам

таблица а)

| Номер квартала | Площадь жилой застройки, га | Численность населения, тыс.чел | Кол-во участков (квартир), шт | Общая площадь жилья, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2,11 | 0,05 | 17 | 1,5 |
| 2 | 1,44 | 0,04 | 12 | 1,2 |
| 3 | 1,44 | 0,04 | 12 | 1,2 |
| 6 | 1,12 | 0,03 | 8 | 0,7 |
| 7 | 1,44 | 0,04 | 12 | 1,2 |
| 8 | 1,44 | 0,04 | 12 | 1,2 |
| 9 | 0,46 | 0,01 | 3 | 0,3 |
| 10 | 0,98 | 0,02 | 7 | 0,6 |
| 11 | 1,50 | 0,04 | 13 | 1,2 |
| 12 | 1,94 | 0,04 | 15 | 1,4 |
| Всего | 13,87 | 0,35 | 111 | 10,5 |

3.2.2.Общественно-деловое, социальное и культурно-бытовое строительство. Коммунальное строительство.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания местного значения произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* - СП 42.13330.2011 (приложение «Ж») и республиканскими нормативами на расчетную численность населения 0,35 тыс. чел.

На проектируемой территории размещаются объекты местного значения периодического и повседневного обслуживания:

- общеобразовательная школа,

- детский сад,

- блок с предприятиями обслуживания и фельдшерско-акушерским пунктом

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения

таблица а)

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Норм. рас-чета ед.изм. на 1000 жител. | Требуется расч. срок, всего | Размещае-тся всего/ в том числе 1 очередь | Требуется территорий* га (min) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Население | тыс. чел. | 0,35 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 58 | 21 | 120/ - | 0,42 | По генеральному плану |
| 2 | Общеобразовате-льные школы | учащ-ся | 144 | 51 | 550/ - | 2,75 | « |
| 3 | Внешкольные образовательные учреждения | мест | 10 % от численно-сти шко-льников | 5 | 55/ - | Встр. | В проект. школе |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1/ - | Встр. |  |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1/ - | Встр. |  |
| 6 | Спортзалы | кв.м пл. пола | 160 | 56 | 216/ - | Встр. | В проект. школе |
| 7 | Помещения для досуга (кружковые) | кв.м пл. пола | 60 | 21 | - | - | В сущ. клубе |
| 8 | Библиотеки | тыс. томов | 6 | 2,1 | - | - | « |
| 9 | Магазины | кв.м торг. пл. | 300 | 70 | 70/ 70 | 0,5 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 14 | 14/ 14 | Встр. |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. места | 7 | 3 | 3/ 3 | Встр. |  |

Далее приведена экспликация объектов обслуживания, размещаемых по проекту планировки.

Экспликация общественных объектов

таблица б)

| №№ на плане | Наименование | Единица измерения | Количество | Этажность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | учащ. | 550 | 2-3 |  |
| 2 | Детский сад | мест | 120 | 2 |  |
| 3 | Блок обслуживания: | объект | 1 | 2 | 1 очередь стр. |
|  | - магазин | кв.м торг.площ. | 70 |  |  |
|  | -предприятие бытового обслуживания | раб. мест | 3 |  |  |
|  | - кафе | мест | 14 |  |  |
|  | -ФАП | объект | 1 |  |  |
|  | -аптека | « | 1 |  |  |
| 4 | ТП | объект | 3 |  |  |
| 5 | ГРП | объект | 1 |  |  |
| 6 | КУС (встр.) | объект | 1 |  |  |

Коммунальное строительство.

На проектируемой территории объекты коммунального строительства не размещаются.

3.3. Благоустройство и озеленение

Благоустройство и озеленение территории тесно связано с функциональным зонированием территории, системой улиц. Проектом предлагается рациональная организация системы озеленения территории.

Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (озеленение улиц);

- ограниченного пользования (общественных зданий);

- озеленение дворов жилых зданий;

Выбор типа озеленения и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов по пожарной безопасности и согласно СНиП 2.07.01-89*, с учетом:

- размещения в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой;

- соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до просадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород. Основной ассортимент:

- деревья: береза бородавчатая, дуб черешчатый, клен остролистный, липа крупнолистная, лиственница сибирская, тополь берлинский, ясень обыкновенный;

- кустарники: боярышник кроваво-красный, дерен белый, кизильник блестящий, спирея дубровно-лиственая, спирея средняя.

В целях укрепления склонов и откосов (при их наличии) рекомендуется применять следующий ассортимент деревьев и кустарников: шелковица белая, облепиха крушиновая, вишня Бессея, жимолость татарская, клен татарский, дерен белый. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Благоустройство территории представляет собой важную часть градостроительной деятельности. К работам по благоустройству территории жилого района относятся:

- строительство улиц и дорог по нормативным параметрам, соответствующим данной категории, а именно: соблюдение продольных уклонов проезжих частей улиц, возведение твердых покрытий тротуаров соответствующей ширины;

- возведение подпорных стен, пандусов, лестниц с поручнями в местах перепада рельефа;

- строительство скверов, пешеходных аллей, велосипедных дорожек,

- строительство открытых автостоянок;

- благоустройство объектов соцкультбыта в соответствии с требованиями СНиП.

3.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами с нормативными продольными уклонами либо подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м.

При увеличении выступающих размеров пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла - коляски под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 см или ограждениями высотой не менее 0,7 м  и  т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий сооружений не должны сокращать нормируемое пространство.

Проектом предусмотрены открытые автостоянки около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, не менее одного места для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения см. раздел 3.3. «Благоустройство и озеленение территории».

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.5. Памятники истории и культуры

Согласно п.14.22 СНиП 2.07.01-89* при планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

На основании исходных данных представленных Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории проекта планировки объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, археологии) отсутствуют.

Глава 4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема инженерной подготовки проектируемой территории  выполнена на съемке масштаба 1:2000, с сечением сплошных горизонталей через 0.5 м.

Поверхность рельефа относительно ровная. Высотные отметки земли изменяются в пределах 134,7— 123,65 м .

Основная территория проектирования, ограниченна улицами №№1,8,9. Проектом инженерной подготовки территории предлагается подсыпка территории с учетом водоотвода поверхностных вод, которая осуществляется по внутриквартальным проездам на основные улицы ограничивающий микрорайон, с выпуском ливневых вод ниже на рельеф.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстоянием между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят – 0,3тысячных, максимальный – 19 тысячных.

Рекомендации по перенесению проекта в натуру.

К проекту планировки, выполнен геодезический расчет красных линий, по осям улиц, в масштабе 1:2000. Все данные приведены на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий». Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально по данным чертежа.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

Водоотвод с проектной территории намечается осуществить открытыми водостоками. Открытые водостоки представляют собой канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,4-0,7 м, глубиной 0,4-0,6 м, с заложением откосов 1:1,5. Откосы укрепляются одерновкой. На участках с крутым рельефом во избежание размыва рельефа прокладываются бетонные лотки. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за проектируемой территорией.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Улицы и дороги

Проектируемая улично-дорожная сеть дифференцируется по основному назначению улиц. Назначение улиц определялось, учитывая величину и планировочную структуру населенного пункта, основные виды транспорта, интенсивности и скорости движения транспортных средств, пешеходного движения, характер и функциональное назначение застройки:

-местные улицы– транспортные и пешеходные связи (с пропуском общественного транспорта) жилых кварталов – Улицы №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9

Параметры улично-дорожной сети

| Классификация улиц | Проектное решение |
| --- | --- |
|  | протяж-ть, км | площадь, га |
| Местные улицы: Улицы №2, №3, №4, №5,№6, №7, №8, №9 | 4,2 | 2,7 |
| Основная улица сельского поселения: Улица №1 | 1,2 | 0,9 |

Планировочными элементами улиц в пределах их красных линий являются: проезжая часть; тротуары; велосипедные дорожки; разделительные, технические и защитные полосы озеленения; остановочные площадки для пассажиров массового транспорта, площадки для временной остановки средств индивидуального транспорта и автомобилей с потребительскими грузами; островки безопасности.

В пределах красных линий все элементы улиц предоставляются для общественного пользования.

В поперечных профилях улиц предусмотрены технические полосы для прокладки инженерных подземных сетей, на этих полосах не предусматривается устройство капитальных дорожных покрытий и посадка деревьев.

| Категория улиц | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина одной полосы движения, м | Число полос движения в обоих направлениях | Ширина разделительной полосы, м | Ширина предохра-нительной полосы, м | Тротуар |
| Местная улица | 3,5 | 2 | - | 0,75 | 1,5 |
| Основная улица сельского поселения | 3,5 | 2 | - | 0,75 | 1,5 |

Профиль местной улицы предусматривает возможность проезда общественного транспорта.

Пешеходное движение - наиболее распространенный вид передвижения людей по территории района проектирования. Организация этого движения задача важная.

Мероприятия, позволяющие организовать пешеходное движение можно разделить на 3 группы: градостроительные, решающие вопросы рациональной организации архитектурно-пространственной среды; функционально-планировочные, связанные с расчетом коммуникационных путей; транспортные, связанные с решением вопросов обеспечения безопасности и организации движения пешеходов и транспортных средств.

Пешеходное движение неминуемо связано с пересечением проезжей части улиц. Пересечения в проекте организованы в одном уровне с проезжей частью (наземные переходы) на перекрестках регулируемые знаками дорожного движения, а вне перекрестка - знаками

5.2. Общественный транспорт

Классификация городского транспорта: в зависимости от характера пользования, маршрутизации, расположения линий по отношению к поверхности улиц, по характеру путевых устройств:

- Уличный безрельсовый – маршрутное такси, автобус, троллейбус.

- Уличный рельсовый – трамвай.

- Внеуличный рельсовый – электрические железные дороги, фуникулеры.

Профиль местной улицы предусматривает возможность проезда общественного транспорта.

Остановки общественного транспорта расположены на автодороге регионального значения «Уфа-Белорецк», которая пролегает с восточной стороны от границы участка проектирования.

Автобусные маршруты осуществляют непосредственную транспортную связь между жилыми районами и общественными центрами.

Остановки расположены в непосредственной близости от общественных центров и оборудованы пассажирскими павильонами или навесами.

Нормативные параметры и расстояния между остановками общественного транспорта приняты в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

5.3. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

В соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (2008 г) пункт 2.2.54 «На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машиноместами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов», а также «При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах, одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домах допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей», проектом предлагается устройство автостоянок для жильцов, а так же гостевых автостоянок на придомовых территориях.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Строительство гаражей-паркингов на проектируемой территории не предусматривается, т.к.  проектируемая застройка является индивидуальной и хранение автомобилей  предполагается на приусадебных участках.

| Тип автостоянки | Количество. маш./мест |
| --- | --- |
| Открытые автостоянки, в том числе: |  |
| Кратковременные гостевые на придомовых территориях жилых домов | 111 |
| Кратковременные общественных зданий | 12 |
| Итого: | 123 |

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Размещение сооружений для технического обслуживания транспортных средств, предполагается за границами территории проектирования согласно генеральному плану.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей - 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей - 1 пост.

Глава 6. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Карламанский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

На проектируемой территории утвержденными «Правилами землепользования и застройки сельского поселения Карламанский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан», установлена следующая территориальная зона: «Сх-3» - территория сельскохозяйственных угодий, не регламентируемых с использованием под пашни, пастбища и сенокошение, в перспективе рассматриваемая под комплексное освоение территории населенного пункта. В соответствии с действующим законодательством при условии выполнения соответствующих работ, обосновывающих возможность перевода земель в иные категории.

Проектом предлагается заменить зону Сх-3 на зоны ЖМ, ОД, К, ОПТ.

«ЖМ» – Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).

Согласно статье 66. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»,

Таблице №3 «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков»

| Наименование зоны | Вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| ЖМ Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений |

«ОД» - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Включает в себя зону «К»  -  Территорию объектов коммунального обслуживания для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами.

Согласно статье 66. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»,

Таблице №3 «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков»

| Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10 |
| --- | --- |
| Зона «К» включает в себя: |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |
| Зона «ОД» включает в себя: |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению) |
| Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку |
| Обеспечение научной деятельности | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира |
| Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека |

«ОПТ» - Территории общего пользования.

Согласно статье 66. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»,

Таблице №3 «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков»

| Общее пользование территории | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы. |
| --- | --- |

В проекте предполагается в границах территориальной зоны (общее пользование территории) разместить участки улиц, зелени общего пользования.

Глава 7.Инженерное обеспечение

7.1.Водоснабжение

Водоснабжение территории в границах проекта планировки разработаны на основании технического задания.

Расчетный расход воды составляет 90,65  м3/сут; 10,91 м3/час; 19,28 л/с.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- усадебными домами, с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Проектные решения. Нормы водопотребления.

Проектируемые сети хоз-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорого не ближе 2,5 м. от края проезжей части.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Норма водопотребления принята по табл. 1 СП 31.13330.2012.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85. Пожаротушение осуществляется за счет ближайшего пожарного ДЕПО.

7.2.Водоотведение

Раздел водоотведения территории проекта планировки  выполнен на основании задания на проектирование.

Проектные решения. Нормы водоотведения.

Водоотведение территории в границах проекта планировки предусмотрены в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизационными машинами на ближайшие существующие очистные сооружения.

Для общественных и коммунальных зданий предусмотрены устройства местных очистных сооружений.

Таблица 1

| № квартала, (№обществ, зданий в квартале) | U, чел, число потребителей | норма расхода воды в час наибольшего водо-потребле-ния q tot hr,u, л/ч | расход воды прибором qо tot, л/ч | NP час | a | Максимальный часовой расход, м3/час | норма расхода воды в сутки наиболь-шего водо-потребле-ния q tot u, л/сут | Максимальный общий суточный расход, м3/сут | расход воды прибором qtoto, л/с | NРсек | a | Максимальный общий секунд-ный расход, л/с | Максимальный секундный расход стоков, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улукулево |  |  | 168,55 | 44,25 | 12,95 | 10,91 |  | 90,65 | 0,21 | 9,95 | 4,112 | 19,28 | 21,46 |
| Усадебная застройка домами, с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 350 | 10,5 | 300 | 12,25 | 4,778 | 7,17 | 225 | 78,75 | 0,3 | 3,40 | 1,991 | 2,99 | 4,59 |
| Детский сад | 120 | 9,5 | 100 | 11,40 | 4,534 | 2,27 | 30 | 3,6 | 0,14 | 2,26 | 1,546 | 1,53 | 3,13 |
| Школа | 550 | 3,1 | 100 | 17,05 | 6,107 | 3,05 | 11,5 | 6,325 | 0,14 | 3,38 | 1,900 | 1,33 | 2,93 |
| Блок обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -магазин | 4 | 37 | 300 | 0,49 | 0,672 | 1,01 | 250 | 1 | 0,3 | 0,14 | 0,389 | 0,58 | 2,18 |
| -предприятие бытового обслуживания | 3 | 4 | 80 | 0,15 | 0,399 | 0,16 | 16 | 0,048 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
| -кафе | 62 | 12 | 300 | 2,48 | 1,636 | 2,45 | 12 | 0,744 | 0,3 | 0,69 | 0,797 | 1,20 | 2,80 |
| ФАП | 10 | 2,6 | 80 | 0,33 | 0,558 | 0,22 | 15 | 0,15 | 0,2 | 0,04 | 0,256 | 0,73 | 2,33 |
| -аптека | 2 | 4 | 80 | 0,10 | 0,343 | 0,14 | 16 | 0,032 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
| Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |

7.3.Теплоснабжение

Расходы тепла на отопление определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», а  так же по справочникам по укрупненным показателям, исходя величины общей площади.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой усадебной застройки проектируемого микрорайона предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ), работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение общественных зданий и секционной застройки  на проектируемой территории проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Таблица 1

Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

| Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
| расч. срок | 10,5 | 26,25 | 0,3 | 0,03 | 0,35 | 175,2 | 0,1 | 0,4 |
| Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 0,3 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,4 |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 0,3 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,3 |
| Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 0,7 | 0,1 |  |  | 0,4 | 1,2 |

7.4.Газоснабжение

1.1 Существующее положение

Потребность проектируемой территории в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок. 1 категорию потребителей составляет проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

При расчете газа принято в дома устанавливаются плиты газовые.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории —  отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети, ГРП.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Таблица 1

Расчет расходов по укрупненным показателям.

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. |  |
|  |  |  | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. |  | 0,35 | 105,0 | 58,3 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) |  | 111 | 305,7 | 169,8 |
|  | Итого |  |  | 410,7 | 228,2 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 431,2 | 239,6 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 21,6 | 12,0 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 22,6 | 12,6 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) |  | 0,3 | 163,4 | 48,2 |
|  |  |  | Гкал/час |  |  |
|  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  | тыс. Гкал/год |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 617,3 | 300,4 |

1.2 Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

7.5.Электроснабжение

Проектное решение

Для электроснабжения микрорайона проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность | Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| БКТП-1 | 1х160 кВА | БКТП-3 | 1х100 кВА |
| БКТП-2 | 1х250 кВА | БКТП-4 | 2х60 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными КЛ-10 кВ;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

7.6.Телефонизация

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Теле-, радиофикация

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет нагрузки ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Глава 8. Градостроительные мероприятия

8.1. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды проектируемой территории направлены на защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижения уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий, улучшение микроклимата. Предложенные мероприятия приведут к стабилизации экологического равновесия, эффективному развитию территорий.

Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

Планировочные решения проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

Мероприятия, предлагаемые проектом

- инженерная подготовка территории;

- создание и соблюдение режима охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- функциональное зонирование территорий;

- благоустройство улиц и дорог, с соблюдением технических параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией;

- полное инженерное благоустройство территорий;

- обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания;

- интенсивное озеленение магистральных улиц.

Защита жилой застройки от электромагнитного излучения сводится к реконструкции существующих линий с заменой воздушных линий электропередач по территории жилой застройки на кабельные, соблюдению технических коридоров либо вынос на территорию общего пользования.

Шумовое воздействие

Шумы относятся к числу вредных для человека загрязнений окружающей среды. Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической проблемой.

Главными источниками шума служат все виды транспорта, легковой и особенно грузовой автомобильный транспорт. Зоны шумового дискомфорта зависят от загруженности и категории автодорог.

Параметры проектируемых улиц соответствуют нормативной ширине, в зависимости от классификации улиц.

Проектом предлагаются следующие технические мероприятия:

1. Защитить проектируемые селитебные территории от шумового воздействия.

2. Застройку вести в соответствии с районированием территории по степени устойчивости к карстовым провалам.

3. Выполнить организацию рельефа, при необходимости осушить заболоченные участки.

4. Обеспечить полное инженерное благоустройство и оборудование территории, организовать отвод поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения.

5. Поперечные профили основных дорог и улиц должны включать санитарно-защитное озеленение.

6. Параметры улиц должны соответствовать действующим нормам.

7. Утилизация, регулярный вывоз и бытовых отходов.

9. Проектирование оптимального количества котельных на газовом топливе.

10. Озеленить санитарно-защитные зоны.

Организационные мероприятия.

1. Допускать строительство и эксплуатацию производственных и коммунально-складских предприятий с усовершенствованными современными технологиями.

2. Создать посты наблюдения за воздушным бассейном, что позволит регулярно проводить контроль за состоянием атмосферного воздуха.

3. Провести инвентаризацию источников вредных отбросов.

4. Оснастить все стационарные источники газопылеулавливающим оборудованием.

5. Установить контроль за выхлопными газами.

6. Исключить движение грузового транспорта через селитебные территории.

8.2. Санитарная очистка и мусороудаление

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Нормы накопления ТКО

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | на 1 чел./год | всего в год |
| Твердые от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 1,1 | 0,385тыс. |
| Итого |  | 0,385тыс. |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок 0,001 тыс.т.год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,115 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 0,154 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,004 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,019 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,019 |
| Кости | 1-2 2 | 0,008 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,012 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,004 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,004 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,019 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,008 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,019 |
|  | 100 | 0,385 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенный участок ТКО. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается раздельный сбор отходов.

Для организации раздельного сбора отходов проектом предложено:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла на территории коммунального назначения;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья;

- организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

1. Контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

2. Контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

3. Конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

Пункт приема вторсырья размещается за проектной границей. Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Вывоз мусора осуществляется на свалку.

Ориентировочный расчет количества контейнеров.

Сборник для ТКО устанавливаются для жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания

Расчет количества контейнеров:

Бкон = Пгод × t × К1 × (365 х V), где

Пгод – годовое накопление ТКО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25;

V – вместимость контейнера, м3.

Бкон = [Пгод х t х К1/ (365 х 0,8)] х 1,05,

Бкон = [0,385 тыс. м3 х 2 х 1,25/ (365 х 0,8)] х 1,05 = 3 шт.

Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТКО:

М = Пгод / (365 х Псут. х Кисп.), где

Пгод – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3;

Псут. – емкость кузова данного вида мусоропровода, м3;

Кисп. – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут. = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р = (Т-(ТПЗ + То)) / (Тпог. + Т раз. + 2Тпрб.), где

Т – продолжительность смены, час.;

ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.;

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.;

Тпог. – продолжительность погрузки, час.;

Т раз. – продолжительность разгрузки, час.;

Тпрб – время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р = (8- (0,5+0,5)) / (0,5+0,5+2*0,5) = 3,5 ~ 4 рейсов.

Псут. = 4 х 18= 72 м3 ~ 0,072 тыс. м3

М = 0,385 тыс. м3 / (365 х 0,072 х 0,8) = 0,026 ~ 1 мусоровоз.

Глава 9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Существующее положение

На сегодняшний день на территории  Карламанского сельского совета своей пожарной части нет.

Проектные предложения

Согласно разработанному генеральному плану в д. Улукулево, предусмотрено размещение пожарной машины в промышленной зоне, за пределами района проектирования.

Планировка и застройка территории д.Улукулево осуществляется в соответствии с ранее разработанным генеральным планам сельского поселения, учитывающими требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Пожарные депо размещаются на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (Актуалицированная редакция 29.12.2011)(см. Гл. 6, п. 6.1. Водоснабжение).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (Актуалицированная редакция 29.12.2011)  (см. Гл. 7, п. 7.1. Водоснабжение).

Глава 11. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проект расч. срок, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория в границах проекта планировки всего, в том числе: | га / % | 29,7/ 100,0 |
| 1.1 | -территории жилой застройки | « | 13,9/ 46,8 |
| 1.2 | -территории детских садов, школ | « | 3,7/ 12,5 |
| 1.3 | - территории общественной застройки | « | 0,6/ 2,0 |
| 1.4 | -улицы | « | 10,4/ 35,0 |
| 1.5 | -прочие | « | 1,1/ 3,7 |
| 1.7 | Из общей территории в границах проекта планировки зелёные насаждения общего пользования | га/ кв.м/чел. | 0,35/ 10 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения всего | тыс.чел. | 0,35 |
| 2.2 | Плотность населения средняя | чел./га | 12 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов всего | тыс. кв. м | 10,5 |
| 3.2 | Количество квартир (участков) | квартир, шт. | 111 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв. м /чел. | 30,0 |
| 3.4 | Коэффициент застройки | ед. | 0,2 |
| 3.5 | Коэффициент плотности застройки | « | 0,4 |
| 4 | Объекты социального, культурного и бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 120 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 550 |
| 4.3 | Предприятия торговли | кв.м. торг.пл./ на 1000 чел. | 70/ 300 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | мест/ на 1000 чел. | 14/ 40 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест/ на 1000 чел. | 3/ 7 |
| 4.6 | Спортивные залы | кв.м. пл.пола | 216 |
| 5 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млн.руб. | 1557,5 |

Примечание: * уточняется рабочими проектами